Технико-коммерческое предложение

Экструзионная линия изолирования 60/25

| № | Наименование | Кол-во | Цена на 12.03.2021, руб с НДС |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Экструзионная линия изолирования 60/25 | 1 | 3 300 000 |

В наличии в России имеется 4 линии, из них:

- 2 установлены и работали 3 мес.,

- 2 новые в упаковке.

Оборудование первоначально планировалось использовать для изготовления носовой вставки для медицинских масок. В связи с падением спроса на маски оборудование продается.

За отдельную оплату предлагается выполнение пуско-наладочных работ.

1. Назначение оборудования

Данные экструзионные линии применяются для изолирования проводов материалами ПВХ, ПЭ, ПП. Намотка производится в бухты  ø350/190х100мм или на катушки 400-630мм, без остановки с перебросом в ручную на установленной длине.

2. Комплектация оборудования

| № | Наименование | Кол-во |
| --- | --- | --- |
| 1 | Двойное отдающее устройство 630, пассивное | 1шт |
| 2 | Рихтовальное устройство | 1шт |
| 3 | Экструдер 60/25 | 1шт |
| 4 | Бункер-сушилка пластикатов и загрузчик 50кг+200кг/ч | 1шт |
| 5 | Жесткоцентрированная голова экструдера | 1шт |
| 6 | Подвижная ванна предварительного охлаждения (1м) | 1шт |
| 7 | Ванна основного охлаждения (4м) | 1шт |
| 8 | Двухколесное тяговое устройство GT 500 c 4 ст. коробкой передач | 1шт |
| 9 | Горизонтальный накопитель | 1шт |
| 10 | Счётчик метража | 1шт |
| 11 | Двойное приёмное устройство 630 | 1шт |
| 12 | Электрическая система управления | 1шт |

3. Технические характеристики

Диаметр провода на входе 0,5 - 3мм, толщина изоляции 0,25 - 1мм

Диаметр провода на выходе 1 – 5 мм

Производительность: 50кг/ч (мягкое PVC, открытая голова)

Линейная скорость: в соответствии с диаметром, макс 140м/мин

Направление линии: имеются 2 линии правого исполнения и 2 линии левого исполнения.

Установленная длина всей линии  18м.

Габаритная высота – 2,5м

Полная устаовленнаямощьность – 40 кВт

4. Технические параметры и описание основных комплектующих

| Двойное отдающее устройство 630, пассивное Диапазон катушек: PN400-PN630 Ширина катушек до 500мм Посадочные отв.: 30 - 80мм Способ зажима: с помощью пинолей, на оси. Механизм подъема и спуска катушки: в ручную Грузоподъемность катушки: ≤100кг Натяжение жилы создается фрикционным тормозом, с рычагом постоянства натяжения |  |
| --- | --- |
| Рихтовальный станок Ролики рихтовального станка - 5 шт Диаметр роликов – 60 мм Направление рихтования: вверх/вниз Имеются вертикальные направляющие ролики на входе и выходе. |  |
| Экструдер 60/25 Шнек: Φ60мм, отношение длины к диаметру: 25:1 Мощность двигателя: 15кВт Производительность: 50кг/ч (голова открытая) Материал шнека и цилиндра - легированная сталь 38CrMoAIA. Требования к твердости: твердость поверхности цилиндра выше HV900, шнек - не менее HV840. Пройдена обработка азотированием. Устойчив к коррозии и износостойкий. Нагреватели: нагрев осуществляется за счёт 4 зон нагрева, нагреватели из литого алюминия. + нагревается хомут, шея и голова Охлаждение: охлаждение с центробежными вентиляторами Редуктор ZLYJ-146 Зажим: экструдер и экструзионная голова соединены двухкомпонентным запорным механизмом. |  |
| Бункер-сушилка (50кг) и загрузчик Диаметр цилиндра: Φ500мм Ёмкость: 50кг Мощность нагрева: 3.8кВт Мощность вентилятора: 250Вт Автоматический пневмозагрузчик. Производительность: 200кг/ч. Ёмкость: 6л |  |
| Жесткоцентрированная голова экструдера Тип: жесткоцентрированная голова Используется для наложения изоляции на заготовку Диаметр готового кабеля: Φ1-Φ6мм Электрический нагреватель имеет однозонное измерение температуры. В комплекте имеются дорны и матрицы. Охлаждение происходит естественным путём |  |
| Шкаф управления Преобразователи частоты SINEE используется для управления экструдером и тяговым устройством. Экструдер и тяговое устройство могут работать одновременно синхронно и раздельно, а также синхронно либо раздельно Весь процесс можно регулировать с помощью потенциометров, кнопок и переключателей. Нагрев: контроллер RKC температуры с цифровым дисплеем контролирует нагрев в экструдере. Все тепловые потоки отображаются. Охлаждение: двигатель можно охлаждать вручную либо в автоматическом режиме Дисплей: на экране отображаются напряжение, скорость тяги и другие параметры. Конфигурация: предохранители, контакторы, реле, клавиши |  |
| Подвижная ванна предварительного охлаждения (1м) Телескопическая подвижная ванна из нержавеющей стали. Длина 1м, ширина 130 мм, глубина 140 мм. Ее можно перемещать на 300 мм. Насос подачи воды обеспечивает пользователь Прилагается устройство обдувки – 1 компл. (источник воздуха предоставляется пользователем) |  |
| Стационарная ванна Стационарная ванна с охлаждающей водой из нержавеющей стали. Габариты: длина 4 м, ширина 140 мм и глубина 130 мм Ванна оборудована входом и выходом воды. В обеих нижних частях ванны есть выход для сточных вод. Бак, насос и трубы обеспечивает пользователь Прилагается устройство обдувки – 1 компл. |  |
| Горизонтальный накопитель Длина – 8м; Диаметр колес – 200мм, 10+11 шт. Длина накопления провода – 80м Усилие создается магнитной муфтой 14,5 кг Правление накопителем с помощью пульта управления. Накопление и остановка приемника по заданному метражу |  |
| Двухколесное тяговое устройство 2х350 с 2 ст. коробкой передач Диаметр колес 350мм, одно – тяговое, одно – разделительное. Ширина канавок – 10 мм Мощность двигателя: 2,2 кВт + коробка передач (2 скорости) Максимальная скорость тяги: 140 м / мин |  |
| Счётчик метража Тип: однонаправленный Поверхность ролика счётчика полиуретан, чтобы провод не подвергалась деформации Диаметр счетного колеса – 160мм Измерение длины с помощью счетчика импульсов |  |
| Двойное приёмное устройство 630 с бухтовочными катушками Тип: осевой Размеры катушек: PN400-PN630 Бухты ø350/190х100мм Имеются сменные валы. Макс. ширина катушки: 480мм Диаметр посадочного отверстия катушки Φ40 - 80 мм Двигатель: 2х2,2кВт, (частотно-регулируемый) Раскладчик на гладком валу |  |